## Slide 1: Estimating significant wave height from X-band navigation radar using convolutional neural networks
Mikhail Krinitskiy*,1,2, Viktor Golikov1,2, Nikita Anikin1, Alexander Suslov1, Alexander Gavrikov1 and Natalia Tilinina1
1 Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences
2 Moscow Institute of Physics and Technology
* krinitsky@sail.msk.ru

## Slide 2: Введение
Морское (ветровое) волнение – важное явление, влияющее на потоки тепла, влаги, газовых компонент, импульса на границе океан-атмосфера;
Морское волнение участвует в процессах разрушения льда, является фактором риска в морской навигации и эксплуатации береговой инфраструктуры;
Плотный и надежный мониторинг ветрового волнения – задача, решенная не до конца.

## Slide 3: Введение: способы наблюдений
Визуальная оценка;
Инструментальные измерения: волномерные буи, стационарные донные станции, допплеровские измерители течений...
Дистанционное зондирование Земли из космоса (альтиметры);
Перспективные методы:
  Анализ данных цифровой оптической съемки поверхности моря
  Анализ данных судовых навигационных радаров

## Slide 4: Заякоренные и дрейфующие буи
http://osmc.noaa.gov

## Slide 5: Дрейфующие буи Spotter
https://weather.sofarocean.com/

## Slide 6: Визуальные наблюдения
VOS reports
Actual ship traffic
WMO VOS: Voluntary Observing Ships program of the World Meteorological Organization

## Slide 7: Введение
Наблюдений мало;
Оценки в VOS могут быть подвержены ошибкам наблюдателя;
Наблюдения распределены неравномерно по Мировому океану;
Наблюдения нерегулярны;
Одно из решений:
Оценивать характеристики ветрового волнения по данным судовых навигационных радаров.

## Slide 8: Судовые навигационные радары (СНР)
X-band: 8.0 – 12.0 ГГц / 3.75 – 2.5 см

## Slide 9: SeaVision*: ADC для судового радара
* Tilinina et al. "Wind waves in the North Atlantic from ship navigational radar: SeaVision development and its validation with the Spotter wave buoy and WaveWatch III.” Earth System Science Data 14.8 (2022): 3615-3633.

## Slide 10: Классическая обработка данных СНР
Необходимо выбирать зону обработки (красный прямоугольник);
Существенный шум в FT-спектре, наличие побочных максимумов;
Калибровочные коэффициенты A и B специфичны для радара;
Оценка значимой высоты ветрового волнения (SWH)

## Slide 11: Сверточные нейронные сети
для оценки SWH по данным судового навигационного радара
СНС
(на основе ResNet152)
SWH (meters)
Модификации ResNet152:
функция активации Mish1
Позиционное кодирование по пространственным переменным
Новая полносвязная часть, выполняющая задачу регрессии SWH
1 Misra, Diganta. "Mish: A self regularized non-monotonic activation function." arXiv:1908.08681 (2019).

## Slide 12: 2D позиционное кодирование
Внедрение дополнительных каналов данных, кодирующих пространственные координаты

## Slide 13: Предобработка данных
Автоматический выбор направления наиболее вариативного сигнала

## Slide 14: Сверточные нейронные сети
для оценки SWH по данным судового навигационного радара
СНС
(на основе ResNet152)
SWH (meters)
Аугментации:
Поворот на
Смещение (5% размера изображения)
Масштабирование ()
Отражение в горизонтальном направлении
Внедрение нормального шума, скоррелированного по пространству

## Slide 15: Референсные значения SWH

## Slide 16: Референсные значения SWH
SWH рассчитывается скользящим окном (10 мин.) по данным волномерного буя;
После фильтрации начальной и конечной стадий измерений, сопоставления радарных снимков оценкам по данным буя, частота референсных значений – 27rpm (0.45 Гц);
За 20-минутный интервал – 540 референсных значений.

## Slide 17: Данные
Expedition | Buoy stations | SeaVision stations
ASV50 (05.08.2020 - 07.09.2020) | 24 | 157
AI57 (29.06.2020 - 11.07.2021) | 12 | 76
AI58 (04.08.2020 - 05.09.2021) | 16 | 55
AI63 (29.09.2022 - 07.12.2022) | 30 | 209
Total | 82 | 497

## Slide 18: Результаты
Nunmber of measurements

## Slide 19: Заключение
Разработан алгоритм на основе СНС ResNet152 для оценки значимой высоты ветрового волнения по данным судового навигационного радара X-band диапазона;
Нейросеть обучена на основе данных, накопленных коллективом ИО РАН в экспедициях в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах;
Показатели качества нейросетевого подхода сопоставимы с показателями классического метода;
Для оценки SWH нейросетевому методу необходим один снимок (в то время как для FT классического метода необходимо 20 минут радарных данных);
Классический метод калибруется под каждый новый радар (определяются калибровочные коэффициенты A, B дисперсионного соотношения). Для нейросетевого метода такая калибровка не требуется;
Обобщающую способность нейросетевого метода на новых радарах следует оценить.

## Slide 20: Перспективы исследования
Аппроксимировать период волнения и длину волн;
Реализовать коррекцию для оценки SWH на ходу;
Повышать достоверность оценки SWH за счет предварительного обучения на синтетически порожденных примерах (Rezvov et al., DLCP-2023, №24, June 23, 13:00);
Повышать достоверность за счет расширения базы референсных значений SWH по данным дистанционного зондирования Земли, по данным визуальных наблюдений, etc.
Реализовать программный модуль для автоматической оценки характеристик волнения;
Внедрить измерение характеристик волнения по данным судовых навигационных радаров на судах с установленными IceVision, SeaVision; расширять базу установленных SeaVision.

## Slide 22
SeaVision design by MC&S (St. Petersburg)

## Slide 23
Analogue systems

## Slide 24
JRC radars onboard RVs “Academic Sergey Vavilov” and “Academic Ioffe”

## Slide 25
Cruises and Spotter buoys